附件1：

学院发酵酿造实训工厂更换制冷及控制系统改造项目技术参数

| 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁阀 | 国标：2S200-20 220V电压 | 亚德客 | 25 | 块 | 395 | 9875 | 有一只备用 |
| 铂电阻芯 | 测量范围：-10℃--100℃，规格型号：PT100，进口精度等级A级 | 进口 | 30 | 个 | 44 | 1320 | 备用 |
| 制冷压缩机组 | 规格：5.3P 标准：DEA4-5，长宽高：800mm*600mm*750mm，装机功率4.2KW，占地面积1.5㎡ | 比泽尔 | 1 | 台 | 28398 | 28398 | 德国进口，配套现有设备使用，满足要求，与现有设备的各种匹配，达到满足酿造高档酒的目的 |
| 制冷管路系统 | 连接铜管：Φ16及Φ21各20米，壁厚3mm，接压缩机到酒精罐，标准焊丝 | 汉德 | 1 | 套 | 2786 | 2786 | 橡塑管保温厚度20MM，扎带等 |
| 温度数控仪表 | PS403_WH-09 | 汉德 | 5 | 块 | 396 | 1980 | 更新部分 |
| 压缩机电缆线 | RVV 3*6MM2+1 | 汉德 | 30 | 米 | 16 | 480 |  |
| 电缆线 | RVV 3*0.75MM2+1 | 汉德 | 200 | 米 | 8.50 | 1700 |  |
| 电线 | 屏蔽电揽线：RVVP 8*0.75MM2（原装进口）接E+H电导率 RV1*0.75MM2更换电气柜交流接触器及保护继电器，中间继电器等电气柜改造用 | 汉德 | 1 | 套 | 3600 | 3600 | 消耗物料等 |
| 板扳手一套 | 规格性产品，按照国家标准 | 国产 | 1 | 套 | 180 | 180 |  |
| 活扳手 | 300mm及200mm各1只 | 国产 | 2 | 只 | 0 | 0 | 赠送 |
| 螺丝刀 | 十字及一字各1只 | 国产 | 2 | 只 | 0 | 0 |  |
| 钳子 | 达到安全防护等级，绝缘，质量好的 | 国产 | 1 | 把 | 0 | 0 |  |
| 钢卷尺 | 5米 质量好的 | 国产 | 1 | 只 | 0 | 0 |  |
| 金属洁蜡 | DEQUEST 对铜表面进行有效的清理及保护作用，效果明显，达到标准 | 进口 | 24 | 只 | 50 | 1200 | 擦铜锅用 |
| 消毒酒精 | 医用 | 国产 | 5 | L | 15 | 75 |  |
| 风机 | CF(A)0.37KW，离心风机风量1000M3/H | 国产 | 1 | 台 | 680 | 680 |  |
| 压缩机安全罩（护栏） | 黑碳钢网。一面是高2m,宽1.5m。共四面。盖1.5m*1.5m |  | 1 |  | 5800 | 5800 | 定做 |
| 不可预见费用 |  |  | 1 |  | 500 | 500 |  |
| 安装、调试费 | 预计10日完成，设备安装、调试人员的差旅费用及工资等 |  |  |  |  | 4680 |  |
| 运输费 | 将设备运至需方所在地，包含卸车、搬运及就位费用 |  |  |  |  | 1000 |  |
| 税金 | 含17%增值税发票 |  |  |  |  | 3438 |  |
|  |  |  |  |  |  | 67692 |  |
| 说明： |
| 1.该预算为含税价格； |
| 2.制冷机组安装于室外，包含室外机组保护费用（护栏等）； |
| 3.包含原有项目的拆除费用； |