辽宁农业职业技术学院园艺技术专业群花卉生产实训基地智能调控系统配置采购项目的招标公告

项目概况 辽宁农业职业技术学院园艺技术专业群花卉生产实训基地智能调控系统配置采购项目（项目编号：JH20-210000-70334） 招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2020年11月17日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH20-210000-70334

项目名称：辽宁农业职业技术学院园艺技术专业群花卉生产实训基地智能调控系统配置采购项目

预算金额：人民币600000元。

包组编号：001

包组名称：园艺技术专业群花卉生产实训基地温室智能调控系统配置

最高限价： 人民币600,000.00元

采购需求：查看

合同履行期限： 合同签订后40日内

需落实的政府采购政策内容： 落实政策为促进中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业、支持脱贫攻坚等相关政策等。

本包组不接受联合体投标。

1 配电箱 温室配电箱：配电箱的尺寸不小于600mm*800mm*200mm。配电箱箱体需要使用冷轧钢板材料，柜体门板厚度不小于1.5mm，壁板厚度不小于1.2mm。 ★所有受控设备都具有手动/自动切换，所有受控设备都具有独立的空气开关、接触器、电机热保护继电器、中间继电器电路。 安装方式：壁挂安装棚内所有配电更新改造，增加防水功能 9路开关控制（一路备用），控制放风机供电、卷被电机供电、监控电源、交换机电源、控制模块电源、传感器电源、插座电源、控制环流风机。 1 台 2 智能新型放风机 电压：24v 110W， 开关电源，含温控仪。工作温度：-20~60℃；工作湿度：0~90% 电机转速：30rpm；减速箱变速比：30：1 控制操作方式：智能控制 、带远程操作、 带手机APP控制4G网络链路 。 2 台 3 放风机支架 耐用、加厚 2 套 4 立柱支架 不锈钢 30 套 5 放风套件 螺旋卡簧等 30 套 6 插座 国标、两孔 2 个 7 绳子 尼龙塑料、抗拉、白色0.6-0.8cm 300 米 8 放风杆 不锈钢 80 米 9 环流风机 180W，380v，三防专用电机，在高温潮湿环境下可安全长期运行 4 台 10 卷被限位系统 两个限位开关，带遥控，380V 1 套 11 卷被限位控制电缆 RVV2*1.0 350 米 12 数据采集网关 芯片方案：LoRaTM扩频调制技术载波频率：420~450MHz 免申请频段，其他频段可定制发射功率：最大发射功率+20dBm 通讯距离：开阔地有效可达3~4公里通讯接口：MAX485/MAX232/TTL 配置STM低功耗高速处理器,内部自动扩频计算和前导CRC纠错处理 1 套 13 摄像头球机 200万像素 4灯内置拾音枪机高清视频，红外夜视防护等级：IP66 1 套 14 千兆POE交换机 支持1路千兆上行光口和1路千兆上行电口，最大支持4个千兆PoE ★支持IEEE802.3af/at标准，单端口输出高达30W的功率； ★支持一键拨码快速配置功能； ★支持SmartLink智能功率管理，StepLink逐级启动保护； ★自动识别PD，零配置，智能供电技术；支持全双工和半双工流控技术 1 个 15 温室本地7寸液晶显示屏 ★处理器：4核，1GHz 液晶屏：7“TFT 背光类型：LED 显示颜色：262K 分辨率：800*400 显示亮度：200cd/㎡ 供电电压：24±20%VDC ★内存：256M ★系统存储：4G 硬件时钟：内置 ★串行接口：COM1(RS232) COM2(RS485) COM3(RS485) ★以太网接口：1X10/100MHZ自适应 1 台 16 外保温被 120g抗UV编织布面料+2T珍珠棉+2层350g白色喷胶棉+120g抗UV编织布面料 870 平米 17 压膜线 黑色、内含钢丝 1400 米 18 薄膜 厚度：0.15mm、po薄膜、高透光率、流滴消雾、高效保温、长效散光功能、抗静电防尘、高抗老化 870 平米 19 温湿度传感器 温度范围：-40～60℃ 精度：±0.2℃ 湿度范围：0～100% 精度：±2% 1 个 20 光照度传感器 光照范围:0～200KLUX 光谱范围： 400-750 nm 测量精度：±2% 分辨率：1 LUX 1 个 21 二氧化碳传感器 测量范围：0～2000ppm 预热时间：3分钟温度系数：0.2%/FS/℃ 设备功耗：<65mA 防护等级：IP65 气体流速：0.2～1米/秒 1 个 22 传感器控制线 RVVP4*1.0 400 米 23 物联网终端-高端温室控制器 温室控制器总体描述：具有1路ModBus-RTU主站接口、4路模拟量信号采集、1路浸水检测、4路开关量采集、2路继电器输出；可通过RJ45网口也可通过GPRS方式将数据上传值监控软件平台，监控主机带有1路ModBus-RTU从站接口也可将数据通过485通信的方式上传至客户的监控软件或PLC组态屏等；主机能够外接1台最大1024*256点阵的LED屏；主机具有短信报警功能，采集数据超限后可发短信进行报警；主机可通过短信进行远程参数配置。 ★1、温室控制器具有独立于互联网的内部环境数据历史记录功能，在互联网网络出现异常、在物联网平台出现异常，使用者可以从温室控制器上得到备份环境数据的历史记录。以保证整个生长季植物生长环境数据的完整。 ★2、温室环境控制系统的传感器，要保持很好的测量精度 ，在每年的栽培定植前，使用者将对所有的传感器进行精度测量，并对精度产生变化的传感器进行现场精度校正。温室控制器要针对“保持传感器的精度，人工对传感器的精度进行校正的方法与手段”来设计有对应的合理的控制功能。 ★3、温室控制器要具有灵活的现场编程与修改内容，能够根据现场使用者使用要求修改控制逻辑以及界面。 ★4、控制器应该有良好的扩展能力 ，能够根据后期要求增加数字量输出模块、数字量输入模块、模拟量采集模块、模拟量输出模块等功能注。 1 套 24 模拟量扩展模块 4路模拟量采集模块 CPU:32位ATMEL ARM高速处理器，72MHZ 操作系统：GCOS , 10ms调度机制 供电电压：7-30VDC 电源反接保护，隔离设计 通讯接口：DCDC隔离设计、2500V防雷、ESD、过压、过流保护 安装方式：导轨安装 环境指标：-40~85℃ 5%~95% 硬件看门狗：一秒硬件看门狗保护设计 采集信号输入类型：电流4~20MA 精度位数：0.1%精度，12位ADC 2 个 25 数字量扩展模块 8路开关量输出模块 CPU:32位ATMEL ARM高速处理器，72MHZ 操作系统：GCOS , 10ms调度机制 供电电压：7-30VDC 电源反接保护，隔离设计 通讯接口：DCDC隔离设计、2500V防雷、ESD、过压、过流保护 安装方式：导轨安装 环境指标：-40~85℃ 5%~95% 硬件看门狗：一秒硬件看门狗保护设计 采集信号输入类型：电流4~20MA 精度位数：0.1%精度，12位ADC 2 个 26 4GDTU 嵌入式4G DTU，兼容工业现场的RS-485/RS-232/RS422总线，满足用户多样化的需求 ★支持TDD LTE，FDD LTE，WCDMA/HSPA+，EVDO/CDMA 1X，GSM/GPRS/EDGE，TDSCDMA全网通 ★支持上位机通过串口AT指令配置/查询设备参数； ★支持TCP Client， UDP Client； ★支持2路Socket连接 ★支持透明传输，迈威云通讯协议，阿里MQTT，中国移动OnetNet MQTT协议； ★支持网络断线自动重连功能；支持网络接收数据超时断开重连功能；外置独立硬件看门狗设计，杜绝死机；支持RS485, RS232, RS422标准总线；以太网接口高达6KV防雷保护，RS-232/RS-485/RS-422接口高达2KV浪涌保护；支持AT指令查询和修改设备参数。 1 个 27 移动物联网卡 不低于24G/年 1 个 28 线槽 50*20 150 米 29 走线软管 ∅25 30 米 30 配件辅料 胶布、扎带、直通接头，马鞍管卡等 1 批 31 防虫网 60目 200 平米 32 卡槽 镀铝锌，厚度0.70mm，宽度30mm 200 米 33 卡簧 高弹性白卡簧，黑丝2.0mm 350 米 34 卷膜器 24V,110W ,铝制，钢制齿轮，开关电源 1 台 35 卷膜轴 不锈钢 80 米 36 固膜卡 国标 100 个 37 电源线 RVV2*2.5 250 米 38 电缆线 RVV3*2.5+2 40 米 39 网线 6类 100 米 12号棚 1 配电箱 温室配电箱：配电箱的尺寸不小于600mm*800mm*200mm 。配电箱箱体需要使用冷轧钢板材料，柜体门板厚度不小于1.5mm，壁板厚度不小于1.2mm。 ★所有受控设备都具有手动/自动切换，所有受控设备都具有独立的空气开关、接触器、电机热保护继电器、中间继电器电路。 安装方式：壁挂安装棚内所有配电更新改造，增加防水功能 9路开关控制（一路备用），控制放风机供电、卷被电机供电、监控电源、交换机电源、控制模块电源、传感器电源、插座电源、控制环流风机。 1 台 2 智能新型放风机 电压：24v 110W， 开关电源，含温控仪。工作温度：-20~60℃；工作湿度：0~90% 电机转速：30rpm；减速箱变速比：30：1 控制操作方式：智能控制 、带远程操作、 带手机APP控制4G网络链路 。 2 台 3 放风机支架 耐用、加厚 2 套 4 立柱支架 不锈钢 30 套 5 放风套件 螺旋卡簧等 30 套 6 插座 国标、两孔 2 个 7 绳子 尼龙塑料、抗拉、白色0.6-0.8cm 300 米 8 放风杆 不锈钢或镀锌管 80 米 9 卷被限位系统 两个限位开关，带遥控，380V 1 套 10 卷被限位控制电缆 RVV2*1.0 350 米 11 数据采集网关 芯片方案：LoRaTM扩频调制技术载波频率：420~450MHz 免申请频段，其他频段可定制发射功率：最大发射功率+20dBm 通讯距离：开阔地有效可达3~4公里通讯接口：MAX485/MAX232/TTL 配置STM低功耗高速处理器,内部自动扩频计算和前导CRC纠错处理 1 套 12 摄像头球机 200万像素 4灯内置拾音枪机高清视频，红外夜视防护等级：IP66 1 套 13 千兆POE交换机 支持1路千兆上行光口和1路千兆上行电口，最大支持4个千兆PoE ★支持IEEE802.3af/at标准，单端口输出高达30W的功率； ★支持一键拨码快速配置功能； ★支持SmartLink智能功率管理，StepLink逐级启动保护； ★自动识别PD，零配置，智能供电技术；支持全双工和半双工流控技术 1 个 14 温室本地7寸液晶显示屏 ★处理器：4核，1GHz 液晶屏：7“TFT 背光类型：LED 显示颜色：262K 分辨率：800*400 显示亮度：200cd/㎡ 供电电压：24±20%VDC ★内存：256M ★系统存储：4G 硬件时钟：内置 ★串行接口：COM1(RS232) COM2(RS485) COM3(RS485) ★以太网接口：1X10/100MHZ自适应 1 台 15 卷膜器 24V,110W ,铝制，钢制齿轮，开关电源 1 套 16 固膜卡 国标 100 个 17 薄膜 厚度：0.15mm、po薄膜、高透光率、流滴消雾、高效保温、长效散光功能、抗静电防尘、高抗老化 1400 平米 18 温湿度传感器 温度范围：-40～60℃ 精度：±0.2℃ 湿度范围：0～100% 精度：±2% 1 个 19 光照度传感器 光照范围:0～200KLUX 光谱范围： 400-750 nm 测量精度：±2% 分辨率：1 LUX 1 个 20 二氧化碳传感器 测量范围：0～2000ppm 预热时间：3分钟温度系数：0.2%/FS/℃ 设备功耗：<65mA 防护等级：IP65 气体流速：0.2～1米/秒 1 个 21 传感器控制线 RVVP4*1.0 380 米 22 物联网终端-高端温室控制器 温室控制器总体描述：具有1路ModBus-RTU主站接口、4路模拟量信号采集、1路浸水检测、4路开关量采集、2路继电器输出；可通过RJ45网口也可通过GPRS方式将数据上传值监控软件平台，监控主机带有1路ModBus-RTU从站接口也可将数据通过485通信的方式上传至客户的监控软件或PLC组态屏等；主机能够外接1台最大1024*256点阵的LED屏；主机具有短信报警功能，采集数据超限后可发短信进行报警；主机可通过短信进行远程参数配置。 ★1、温室控制器具有独立于互联网的内部环境数据历史记录功能，在互联网网络出现异常、在物联网平台出现异常，使用者可以从温室控制器上得到备份环境数据的历史记录。以保证整个生长季植物生长环境数据的完整。 ★2、温室环境控制系统的传感器，要保持很好的测量精度 ，在每年的栽培定植前，使用者将对所有的传感器进行精度测量，并对精度产生变化的传感器进行现场精度校正。温室控制器要针对“保持传感器的精度，人工对传感器的精度进行校正的方法与手段”来设计有对应的合理的控制功能。 ★3、温室控制器要具有灵活的现场编程与修改内容，能够根据现场使用者使用要求修改控制逻辑以及界面。 ★4、控制器应该有良好的扩展能力 ，能够根据后期要求增加数字量输出模块、数字量输入模块、模拟量采集模块、模拟量输出模块等功能注。 1 套 23 模拟量扩展模块 4路模拟量采集模块 CPU:32位ATMEL ARM高速处理器，72MHZ 操作系统：GCOS , 10ms调度机制 供电电压：7-30VDC 电源反接保护，隔离设计 通讯接口：DCDC隔离设计、2500V防雷、ESD、过压、过流保护 安装方式：导轨安装 环境指标：-40~85℃ 5%~95% 硬件看门狗：一秒硬件看门狗保护设计 采集信号输入类型：电流4~20MA 精度位数：0.1%精度，12位ADC 2 个 24 数字量扩展模块 8路开关量输出模块 CPU:32位ATMEL ARM高速处理器，72MHZ 操作系统：GCOS , 10ms调度机制 供电电压：7-30VDC 电源反接保护，隔离设计 通讯接口：DCDC隔离设计、2500V防雷、ESD、过压、过流保护 安装方式：导轨安装 环境指标：-40~85℃ 5%~95% 硬件看门狗：一秒硬件看门狗保护设计 采集信号输入类型：电流4~20MA 精度位数：0.1%精度，12位ADC 2 个 25 4GDTU 嵌入式4G DTU，兼容工业现场的RS-485/RS-232/RS422总线，满足用户多样化的需求 ★支持TDD LTE，FDD LTE，WCDMA/HSPA+，EVDO/CDMA 1X，GSM/GPRS/EDGE，TDSCDMA全网通 ★支持上位机通过串口AT指令配置/查询设备参数； ★支持TCP Client， UDP Client； ★支持2路Socket连接 ★支持透明传输，迈威云通讯协议，阿里MQTT，中国移动OnetNet MQTT协议； ★支持网络断线自动重连功能；支持网络接收数据超时断开重连功能；外置独立硬件看门狗设计，杜绝死机；支持RS485, RS232, RS422标准总线；以太网接口高达6KV防雷保护，RS-232/RS-485/RS-422接口高达2KV浪涌保护；支持AT指令查询和修改设备参数。 1 个 26 移动物联网卡 不低于24G/年 1 个 27 线槽 50*20 150 米 28 走线软管 ∅25 30 米 29 配件辅料 胶布、扎带、直通接头，马鞍管卡等 1 批 30 防虫网 60目 200 平米 31 卡槽 镀铝锌，厚度0.70mm，宽度30mm 200 米 32 卡簧 高弹性白卡簧，黑丝2.0mm 350 米 33 电缆线 RVV3*2.5+2 40 米 34 网线 6类 100 米 13号棚 1 配电箱 温室配电箱：配电箱的尺寸不小于600mm*800mm*200mm 。配电箱箱体需要使用冷轧钢板材料，柜体门板厚度不小于1.5mm，壁板厚度不小于1.2mm。 ★所有受控设备都具有手动/自动切换，所有受控设备都具有独立的空气开关、接触器、电机热保护继电器、中间继电器电路。 安装方式：壁挂安装棚内所有配电更新改造，增加防水功能 9路开关控制（一路备用），控制放风机供电、卷被电机供电、监控电源、交换机电源、控制模块电源、传感器电源、插座电源、控制环流风机。 1 台 2 智能新型放风机 电压：24v 110W， 开关电源，含温控仪。工作温度：-20~60℃；工作湿度：0~90% 电机转速：30rpm；减速箱变速比：30：1 控制操作方式：智能控制 、带远程操作、 带手机APP控制4G网络链路 。 2 台 3 放风机支架 耐用、加厚 2 套 4 立柱支架 不锈钢 30 套 5 放风套件 螺旋卡簧等 30 套 6 插座 国标、两孔 2 个 7 绳子 尼龙塑料、抗拉、白色0.6-0.8cm 300 米 8 放风杆 不锈钢或镀锌管 80 米 9 环流风机 180W，380v，三防专用电机，在高温潮湿环境下可安全长期运行 4 台 10 卷被限位系统 两个限位开关，带遥控，380V 1 套 11 卷被限位控制电缆 RVV2*1.0 350 米 12 数据采集网关 芯片方案：LoRaTM扩频调制技术载波频率：420~450MHz 免申请频段，其他频段可定制发射功率：最大发射功率+20dBm 通讯距离：开阔地有效可达3~4公里通讯接口：MAX485/MAX232/TTL 配置STM低功耗高速处理器,内部自动扩频计算和前导CRC纠错处理 1 套 13 摄像头球机 200万像素 4灯内置拾音枪机高清视频，红外夜视防护等级：IP66 1 套 14 千兆POE交换机 支持1路千兆上行光口和1路千兆上行电口，最大支持4个千兆PoE ★支持IEEE802.3af/at标准，单端口输出高达30W的功率； ★支持一键拨码快速配置功能； ★支持SmartLink智能功率管理，StepLink逐级启动保护； ★自动识别PD，零配置，智能供电技术；支持全双工和半双工流控技术 1 个 15 温室本地7寸液晶显示屏 ★处理器：4核，1GHz 液晶屏：7“TFT 背光类型：LED 显示颜色：262K 分辨率：800*400 显示亮度：200cd/㎡ 供电电压：24±20%VDC ★内存：256M ★系统存储：4G 硬件时钟：内置 ★串行接口：COM1(RS232) COM2(RS485) COM3(RS485) ★以太网接口：1X10/100MHZ自适应 1 台 16 压膜线 黑色、内含钢丝 1400 米 17 薄膜 厚度：0.15mm、po薄膜、高透光率、流滴消雾、高效保温、长效散光功能、抗静电防尘、高抗老化 1400 平米 18 温湿度传感器 温度范围：-40～60℃ 精度：±0.2℃ 湿度范围：0～100% 精度：±2% 1 个 19 光照度传感器 光照范围:0～200KLUX 光谱范围： 400-750 nm 测量精度：±2% 分辨率：1 LUX 1 个 20 二氧化碳传感器 测量范围：0～2000ppm 预热时间：3分钟温度系数：0.2%/FS/℃ 设备功耗：<65mA 防护等级：IP65 气体流速：0.2～1米/秒 1 个

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3、本项目的特定资格要求：

无

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号） 。

四、获取招标文件
    时间：2020年10月23日至 2020年10月29日，每天上午08:30至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）
    地点：辽宁政府采购网
    方式：在线下载
    售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    时间：2020年11月17日10点00分（北京时间） 
    地点：辽宁浩亿招投标有限公司会议室（沈阳市皇姑区同江街11-1号3门，天山一校对面即是）。

六、公告期限
    自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：书面纸质质疑函；

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

在线下载文件后供应商须在获取采购文件规定时间内将领取文件信息发送至syhygs@163.com邮箱，注明所投项目名称、包号、供应商名称、联系人、联系电话，并电话（024-81231520）确认，视为按合法途径领取采购文件） 九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称： 辽宁农业职业技术学院

地址： 营口经济技术开发区

联系方式： 0417-7020885

2.采购代理机构信息

名称： 辽宁浩亿招投标有限公司

地址： 沈阳市皇姑区同江街11-1号3门

联系方式： 0245-81231520

邮箱地址： syhygs@163.com

开户行： 盛京银行沈阳市向工支行

账户名称： 辽宁浩亿招投标有限公司

账号： 0338260102000001621

3.项目联系方式

项目联系人： 王玥

电话： 024-81231520

辽宁浩亿招投标有限公司

2020-10-22